## Slide 1: Raspberry Pi
Day 3

## Slide 2: Adding onscreen keyboard:
$ sudo apt-get install matchbox-keyboard
$ cd Desktop
$ sudo nano keyboard.sh
  #!/bin/bash
  Matchbox-keyboard
$ sudo su // admin
$ chmod +x keyboard.sh // changing file permission
$ exit

## Slide 5: Raspbery Pi : LED Circuit

## Slide 6: Raspberry pi : GPIO
$ sudo apt-get install python-rpi.gpio
  Install gpio support for raspberry pi
$ cd ~
$ mkdir example
$ mkdir gpio
$ sudo nano led1.py
  import Rpi.GPIO as gpio
  import time
  gpio.setmode(gpio.BCM) [Broadcom name : gpio number]
  gpio.setup(26, gpio.OUT)
  temp_var = 5

## Slide 7: Raspberry pi : GPIO
  while temp_var:
    temp_var -= 1
    gpio.output(26, gpio.HIGH)
    time.sleep(0.500)
    gpio.output(26, gpio.LOW)
    time.sleep(0.500)
  gpio.cleanup()
  Printf(‘GPIO ran fine and cleaned up’)

## Slide 8: Raspberry pi : GPIO (cont.)
$ cd ~
$ mkdir example
$ mkdir gpio
$ sudo nano led2.py
  import Rpi.GPIO as gpio
  import time
  #[Broadcom name : gpio number]
  gpio.setmode(gpio.BCM)
  gpio.setup(26, gpio.OUT)
  delay = 0.5 # in seconds
  temp_var = 20

## Slide 9: Raspberry pi : GPIO (cont.)
  while temp_var:
    temp_var -= 1
    gpio.output(26, gpio.HIGH)
    time.sleep(delay)
    gpio.output(26, gpio.LOW)
    time.sleep(delay)
    # decrease 50ms each time reach here
    delay -= 0.020
  gpio.cleanup()
  Printf(‘GPIO ran fine and cleaned up’)

## Slide 10: Raspberry Pi : GPIO button

## Slide 11: Raspberry Pi : GPIO button (cont.)
$ cd ~
$ cd /example/gpio
$ sudo nano button.py
  import Rpi.GPIO as gpio
  import time
  gpio.setwarnings(False)
  gpio.cleanup()
  gpio.setmode(gpio.BCM)
  gpio.setup(26, gpio.OUT)
  gpio.setup(19, gpio.IN)

## Slide 12: Raspberry Pi : GPIO button (cont.)
  while true:
  if gpio.input(19) == True:
  blink_times = 3
  while blink_times:
  blink_times -= 1
  gpio.output(26, False)
  time.sleep(0.2)
  gpio.output(26, True)
  time.sleep(0.2)
  time.sleep(0.01)